## Slide 1: 第2章 基础知识
2学时

## Slide 2
一、计算机中数据的表示方法
二、计算机中数据的运算规则
三、IBM PC计算机组织
本章主要内容

## Slide 3
一、各种进制数之间的转换
计算机用二进制存储和计算，在表示数据时，会用到八进制、十进制和十六进制。
在汇编语言中，各种进制数的表示形式：
二进制数：1001B
八进制数：17O
十进制数：19或19D
十六进制数：3CH
内容提要
数制及转换
例题
BCD码
ASCII码
机器数
2.1 计算机中数据的表示方法

## Slide 4
例1：
十进制数转换成二进制数：
18D?B
二进制数转换成十六进制数：
10011100B?H
十六进制数转换成十进制数：
2AH?D
内容提要
数制及转换
例题
BCD码
ASCII码
机器数
2.1 计算机中数据的表示方法

## Slide 5
二、BCD码
计算机中常用四位二进制数来表示一位十进制数，这种编码称为BCD码（Binary Code Decimal）。
将一个十进制数用BCD码表示时，只要把十进制数的各位数字用对应的BCD码来表示即可。
内容提要
数制及转换
BCD码
压缩BCD码
非压缩BCD码
例题
ASCII码
机器数
2.1 计算机中数据的表示方法

## Slide 6
根据存储方式的不同，BCD码分为两种：
压缩BCD码和非压缩BCD码。
压缩BCD：一个字节存储两个BCD码；
非压缩BCD码：一个字节存放一个BCD码，且存放在低半个字节，高半个字节清0。
内容提要
数制及转换
BCD码
压缩BCD码
非压缩BCD码
例题
ASCII码
机器数
2.1 计算机中数据的表示方法

## Slide 7
例2 写出3295D的压缩和非压缩BCD码。
压缩BCD码：
0011 0010 1001 0101
非压缩BCD码：
00000011 00000010 00001001 00000101
内容提要
数制及转换
BCD码
压缩BCD码
非压缩BCD码
例题
ASCII码
机器数
2.1 计算机中数据的表示方法

## Slide 8
三、ASCII码
在计算机中字符编码普遍采用ASCII码
( American Standard Code for Information Interchange )
需要记住常用字符的ASCII码：
‘0’~‘9’：30H~39H
‘A’：41H
‘a’：61H
内容提要
数制及转换
BCD码
ASCII码
机器数
2.1 计算机中数据的表示方法

## Slide 9
四、机器数
在计算机中，把一个数连同其符号在内进行数值化的表示形式就称为机器数。
一般用最高有效位来表示该数的正负：
0表示正号，1表示负号。
机器数可以用不同的编码来表示，常用的编码有原码、反码和补码。
内容提要
数制及转换
BCD码
ASCII码
机器数
补码
说明
2.1 计算机中数据的表示方法

## Slide 10
补码的表示方法：
正数的补码：最高有效位为0，其余部分为该数的绝对值；
负数的补码：该负数的绝对值的补码，按位求反后，再在最末位加1，得到的结果即为该负数的补码。
内容提要
数制及转换
BCD码
ASCII码
机器数
补码
说明
2.1 计算机中数据的表示方法

## Slide 11
例3 设机器字长为8位，求±19的补码。
内容提要
数制及转换
BCD码
ASCII码
机器数
补码
说明
2.1 计算机中数据的表示方法

## Slide 12
三种数据表示方式的说明：
BCD码：用二进制快速表示十进制数，
可提高速度和精度。
ASCII码：用于西文字符的机内存储。
机器数：用于将符号数值化为0、1，
便于计算。
内容提要
数制及转换
BCD码
ASCII码
机器数
补码
说明
2.1 计算机中数据的表示方法

## Slide 13
一、算术运算
1. 二进制数算术运算（逢2进1）
2. 十六进制数算术运算（逢16进1）
二、逻辑运算
与、或、非、异或
内容提要
算术运算
逻辑运算
真值表
例4
2.2 计算机中数据的运算规则

## Slide 14
真值表：
内容提要
算术运算
逻辑运算
真值表
例4
2.2 计算机中数据的运算规则

## Slide 15
例4 A=00FFH，B=5555H，求：A∧B
内容提要
算术运算
逻辑运算
真值表
例4
2.2 计算机中数据的运算规则

## Slide 16
汇编语言是一种低级语言，与计算机的硬件密切相关，在学习汇编语言之前，必须先了解计算机硬件的基本组织结构。
内容提要
微机结构
结构图
CPU特性
存储器组织
8086微处理器
I/O设备
2.3 IBM PC计算机组织

## Slide 17
一、IBM PC微型计算机的结构
内容提要
微机结构
结构图
CPU特性
存储器组织
8086微处理器
I/O设备
2.3 IBM PC计算机组织

## Slide 18
本门课介绍汇编语言就是8088/8086汇编语言。8088、8086CPU特性如下：
1. 8086是16位机，8088是准16位机。
2. 8088与8086的指令系统完全兼容。
3. 8088/8086共有14个用户可用寄存器。
4. 8088/8086有20根地址线，
可寻址220=1MB存储空间。
内容提要
微机结构
结构图
CPU特性
存储器组织
8086微处理器
I/O设备
2.3 IBM PC计算机组织

## Slide 19
二、存储器的组织
1. 存储单元的地址和内容
(1) 地址
计算机存储信息的基本单位是一个二进制位，一位可存储一个二进制数：0或1。每8个二进制位组成一个字节，8088/8086 的字长是16位，由两个字节组成，即一个字包含两个字节，四个字节组成的存储单元称为双字。
内容提要
微机结构
存储器组织
地址和内容
地址
内容
分段
堆栈
8086微处理器
I/O设备
2.3 IBM PC计算机组织

## Slide 20
在存储器里以字节为单位存储信息，每一个字节单元分配一个惟一的存储器地址，地址从0开始呈线性增长的。
8086的地址总线为20条，能提供的地址码个数为220=1M个，存储器是按字节编址的，即1M个地址就对应着1M个字节，即：8086能访问1MB的存储器空间，地址范围：00000H~FFFFFH。
内容提要
微机结构
存储器组织
地址和内容
地址
内容
分段
堆栈
8086微处理器
I/O设备
2.3 IBM PC计算机组织

## Slide 21
(2) 内容
一个存储单元中存放的信息称为该存储单元的内容。如图所示 ：
00002H号字节单元的内容为78H表示为：
（00002H）=78H。
内容提要
微机结构
存储器组织
地址和内容
地址
内容
字的规定
双字的规定
分段
堆栈
8086微处理器
I/O设备
2.3 IBM PC计算机组织

## Slide 22
关于字的规定：
一个字存入存储器要占用相继的两个字节，低位字节存入低地址，高位字节存入高地址，并用低地址作为该字单元的地址。
00002H号字单元的内容为：？
表示为：？
内容提要
微机结构
存储器组织
地址和内容
地址
内容
字的规定
双字的规定
分段
堆栈
8086微处理器
I/O设备
2.3 IBM PC计算机组织

## Slide 23
关于双字的规定：
双字单元的存放方式与字单元类似，它被存放在相继的4个字节中，低位存入低地址区，高位存入高地址区，并用低地址作为该双字单元的地址。
00002H号双字单元的内容为：？
表示为：？
内容提要
微机结构
存储器组织
地址和内容
地址
内容
字的规定
双字的规定
分段
堆栈
8086微处理器
I/O设备
2.3 IBM PC计算机组织

## Slide 24
8086地址总线为20条，能访问的存储器容量为1MB。为了访问这1MB的存储器空间，必须提供20位的地址码，而8086的寄存器为16位，能提供216=64K个地址，即最多能访问大小为64KB的存储器空间。这就是常说的8086的16位寄存器与1MB存储器空间之间的矛盾。为了解决这一矛盾，达到遍历1MB内存的目的，引入对存储器地址进行分段的方法。
内容提要
微机结构
存储器组织
地址和内容
分段
为什么分段
分段方法
段的规定
PA和LA
例题
四种段
堆栈
8086微处理器
I/O设备
2.3 IBM PC计算机组织

## Slide 25
2. 存储器的分段管理方法
2.3 IBM PC计算机组织
计算机中规定：
(1)从0地址开始，每16个字节为一小段；
(2)若干个小段组成一个段，且一个段必须从一个小段的段首开始；
(3)每一段的起始地址为段地址，低4位也一定是0，因此只取高16位；
(4)段内存储单元相对于段首的偏移量称为偏移地址；
(5)段地址和偏移地址合称为逻辑地址。

## Slide 26
在1MB的存储器空间里，每一个存储单元都有一个惟一的20位地址，称为该存储单元的物理地址。CPU访问存储器时，必须先确定所要访问的存储单元的物理地址才能访问该单元。逻辑地址和物理地址都可以定位存储器中的存储单元。
内容提要
微机结构
存储器组织
地址和内容
分段
为什么分段
分段方法
段的规定
PA和LA
例题
四种段
堆栈
8086微处理器
I/O设备
2.3 IBM PC计算机组织

## Slide 27
换算关系：
段地址×16D+偏移地址=物理地址
即：段地址左移4位再加上偏移地址
形成物理地址。
内容提要
微机结构
存储器组织
地址和内容
分段
为什么分段
分段方法
段的规定
PA和LA
例题
四种段
堆栈
8086微处理器
I/O设备
2.3 IBM PC计算机组织

## Slide 28
例5 计算下列逻辑地址对应的物理地址：
3017H:000AH、3015H:002AH、3010H:007AH
2.3 IBM PC计算机组织
例5 验证了：
一个存储单元的物理地址是惟一的，而其逻辑地址却是不惟一的。
3017H×16D+000AH=30170H+000AH=3017AH
3015H×16D+002AH=30150H+002AH=3017AH
3010H×16D+007AH=30100H+007AH=3017AH

## Slide 29
存储器可分成四种段：
代码段、数据段、附加段和堆栈段。
代码段：用来存放当前正在运行的程序；
数据段：用来存放当前程序所需的数据；
附加段：是附加的数据段，它是一个辅助的数据区；
堆栈段：定义了堆栈的所在区域。
说明：每个段的最大长度不能超过64KB
（原因：216=64K）
内容提要
微机结构
存储器组织
地址和内容
分段
为什么分段
分段方法
段的规定
PA和LA
例题
四种段
堆栈
8086微处理器
I/O设备
2.3 IBM PC计算机组织

## Slide 30
3. 堆栈：是按照“先进后出”（FILO：First In Last Out）原则进行存取的一段特殊的存储器空间。
堆栈的一端是固定的，称为栈底，别一端是浮动的，称为栈顶，数据的插入和删除均在栈顶进行，而且只能以字为单位来进行操作。
内容提要
微机结构
存储器组织
地址和内容
分段
堆栈
8086微处理器
I/O设备
2.3 IBM PC计算机组织

## Slide 31
三、Intel 8086微处理器
1. Intel 8086微处理器的组成
内容提要
微机结构
存储器组织
8086微处理器
结构图
寄存器组
I/O设备
2.3 IBM PC计算机组织

## Slide 32
2.Intel8086寄存器组
寄存器可以分为四类：
通用寄存器、段寄存器、
地址寄存器、专用寄存器。
内容提要
微机结构
存储器组织
8086微处理器
结构图
寄存器组
通用寄存器
段寄存器
地址寄存器
专用寄存器
I/O设备
2.3 IBM PC计算机组织

## Slide 33
(1) 通用寄存器： 16位寄存器，可用来存放数据、地址。
AX：是算术运算的主要寄存器，
高字节AH，低字节AL；
BX：经常用作基址寄存器，
高字节BH，低字节BL；
CX：常用来保存计数值，
高字节CH，低字节CL；
DX：用于双字长运和I/O指令，
高字节DH，低字节DL。
内容提要
微机结构
存储器组织
8086微处理器
结构图
寄存器组
通用寄存器
段寄存器
地址寄存器
专用寄存器
I/O设备
2.3 IBM PC计算机组织

## Slide 34
(2) 段寄存器：16位寄存器，用来存放段地址。
CS：存放代码段的段地址；
DS：存放数据段的段地址；
ES：存放附加段的段地址；
SS：存放堆栈段的段地址。
内容提要
微机结构
存储器组织
8086微处理器
结构图
寄存器组
通用寄存器
段寄存器
地址寄存器
专用寄存器
I/O设备
2.3 IBM PC计算机组织

## Slide 35
(3) 地址寄存器：16位寄存器，用来存放偏移地址。
SP：堆栈指针寄存器，访问堆栈时，用来提供堆栈的栈顶元素的偏移地址；
BP：基址指针寄存器，访问堆栈时，用来提供堆栈中存储单元的偏移地址；
SI：源变址寄存器，常用于串处理指令；
DI：目的变址寄存器，常用于串处理指令。
内容提要
微机结构
存储器组织
8086微处理器
结构图
寄存器组
通用寄存器
段寄存器
地址寄存器
专用寄存器
I/O设备
2.3 IBM PC计算机组织

## Slide 36
(4) 专用寄存器：包括IP和FLAGS
IP：指令指针寄存器，用来存放代码段中的偏移地址，始终指向下一条指令的首地址。
工作过程：当前指令执行完后，由CS:IP得到物理地址，当这一地址送到存储器后，控制器可以取得下一条要执行的指令，同时，IP自动指向再下一条指令的首地址。
由此可见，计算机就是用IP寄存器来控制指令序列的执行流程的。
内容提要
微机结构
存储器组织
8086微处理器
结构图
寄存器组
通用寄存器
段寄存器
地址寄存器
专用寄存器
I/O设备
2.3 IBM PC计算机组织

## Slide 37
FLAGS：标志寄存器，又称程序状态字(Program Status Word)PSW，用来保存一条指令执行之后，CPU所处状态的信息及运算结果的特征。
共设置了9个标志，共占用2个字节。
根据各标志位功能的不同，分为两类：
条件标志位和控制标志位。
内容提要
微机结构
存储器组织
8086微处理器
结构图
寄存器组
通用寄存器
段寄存器
地址寄存器
专用寄存器
I/O设备
2.3 IBM PC计算机组织

## Slide 38
1) 条件标志位：用来记录程序中运行的结果，根据有关指令的运行结果由CPU自动设置。常作为后续条件转移指令的转移控制条件。（6个）
OF：溢出标志。如果操作数超出了机器能表示的范围称为溢出，此时OF=1，否则OF=0。
SF：符号标志，记录运算结果的符号。结果为负时SF=1，否则SF=0。
内容提要
微机结构
存储器组织
8086微处理器
结构图
寄存器组
通用寄存器
段寄存器
地址寄存器
专用寄存器
I/O设备
2.3 IBM PC计算机组织

## Slide 39
ZF：零标志。运算结果为0时ZF=1，否则ZF=0。
CF：进位标志，记录运算时从最高有效位产生的进位值。有进位时CF=1，否则CF=0。
AF：辅助进位标志，记录运算时第3位（半个字节）产生的进位值。有进位时AF=1，否则AF=0。
PF：奇偶标志。当结果中1的个数为偶数时PF=1，否则PF=0。
内容提要
微机结构
存储器组织
8086微处理器
结构图
寄存器组
通用寄存器
段寄存器
地址寄存器
专用寄存器
I/O设备
2.3 IBM PC计算机组织

## Slide 40
2) 控制标志位，控制CPU的工作状态。（3个）
DF：方向标志位，在串处理指令中用于控制处理信息的方向。当DF=0时，正向（即从低地址向高地址）处理数据串；当DF=1时，反向（即从高地址向低地址）处理数据串。
内容提要
微机结构
存储器组织
8086微处理器
结构图
寄存器组
通用寄存器
段寄存器
地址寄存器
专用寄存器
I/O设备
2.3 IBM PC计算机组织

## Slide 41
IF：中断标志。当IF=1时，CPU开中断，允许CPU响应可屏蔽中断请求，当IF=0时，CPU关中断，屏蔽上述中断请求。
TF：陷阱标志。当TF=1时，CPU处于单步工作方式，即每执行完一条指令后，CPU自动产生一个陷阱中断，使程序单步执行；当TF=0时，CPU正常工作，不产生陷阱中断，程序正常执行。
内容提要
微机结构
存储器组织
8086微处理器
结构图
寄存器组
通用寄存器
段寄存器
地址寄存器
专用寄存器
I/O设备
2.3 IBM PC计算机组织

## Slide 42
四、输入/输出设备
输入/输出设备与主机通过接口进行联络。
接口的典型结构如图：
内容提要
微机结构
存储器组织
8086微处理器
I/O设备
典型结构图
三类端口
端口地址
2.3 IBM PC计算机组织

## Slide 43
每个接口包括一组寄存器，根据其用途，通常分为三类：
（1）数据寄存器：存放要在输入/输出设备和主机间传送的数据。
（2）状态寄存器：保存输入/输出设备或接口的状态信息。
（3）命令寄存器：CPU给输入/输出设备或接口的控制命令通过此寄存器传送出去。
内容提要
微机结构
存储器组织
8086微处理器
I/O设备
典型结构图
三类端口
端口地址
2.3 IBM PC计算机组织

## Slide 44
接口中的这些寄存器又称为端口，每一个端口被赋予一个端口地址( 也称端口号 )，端口地址的范围为0000H~FFFFH，共计64K个，8086机器中存储器和端口的编址分属两个不同的地址空间，互不干扰。
内容提要
微机结构
存储器组织
8086微处理器
I/O设备
典型结构图
三类端口
端口地址
2.3 IBM PC计算机组织

## Slide 45
2.1 数据表示方法
数制转换方法；
BCD码；
ASCII码；
机器数（主要是补码）。
2.2 运算规则
算术运算
逻辑运算

## Slide 46
2.3 计算机组织
从冯·诺依曼思想的角度将计算机分成五大逻辑组成部分，主要介绍了存储器的分段管理技术以及CPU中常用寄存器的名称及用途。