## Slide 1: 第5章 汇编语言顺序程序设计
3学时

## Slide 2
本章主要内容：
5.1 算术运算指令
5.2 位操作指令
5.3 顺序程序设计
本章主要内容

## Slide 3
一、加法指令（ADD、ADC、INC）
1. ADD指令
指令格式：ADD <Dest>，<Src>
指令功能：源操作数与目的操作数相加，
结果存入目的操作数。
即：（Dest）（Src）+（Dest）
例4.1 ADD AX，BX
内容提要
加法
ADD
ADC
例5.2
INC
减法
乘法
除法
符号位扩展
5.1 算术运算指令

## Slide 4
2. ADC指令
指令格式：ADC <Dest>，<Src>
指令功能：源操作数与目的操作数相加后，再加上进位CF的值，结果存入目的操作数。
即：（Dest）（Src）+（Dest）+CF
内容提要
加法
ADD
ADC
例5.2
INC
减法
乘法
除法
符号位扩展
5.1 算术运算指令

## Slide 5
例5.2 求两个无符号双精度数的和：
20598215H+1234E07CH
内容提要
加法
ADD
ADC
例5.2
INC
减法
乘法
除法
符号位扩展
5.1 算术运算指令
分析：可以将双字看成高、低两个字，先将低16位数据 存入到AX中，与另一个双字的低16位相加；再将高16位数据存放到DX中，与另一个双字的高16位相加，考虑到低16位相加时可能有进位，高16位相加时要使用指令ADC。

## Slide 6
20598215H+1234E07CH
指令序列如下所示：
内容提要
加法
ADD
ADC
例5.2
INC
减法
乘法
除法
符号位扩展
5.1 算术运算指令
MOV AX，8215H
ADD AX，0E07CH
MOV DX，2059H
ADC DX，1234H

## Slide 7
3. INC指令
指令格式：INC <Dest>
指令功能：将指定操作数加1后存回原处。
即：（Dest）（Dest）+1
例5.3 INC BX
内容提要
加法
ADD
ADC
例5.2
INC
减法
乘法
除法
符号位扩展
5.1 算术运算指令

## Slide 8
二、减法指令
（SUB、SBB、DEC、NEG、CMP）
1. SUB指令
指令格式：SUB <Dest>，<Src>
指令功能：从目的操作数中减去源操作数，
结果存入目的操作数中。
即：（Dest）（Dest）－（Src）
例5.4 SUB AX，BX
内容提要
加法
减法
SUB
SBB
例5.5
DEC
NEG
CMP
例5.7
说明
乘法
除法
符号位扩展
5.1 算术运算指令

## Slide 9
2. SBB指令
指令格式：SBB <Dest>，<Src>
指令功能：从目的操作数中减去源操作数和CF，结果存入目的操作数中。
即：（Dest）（Dest）－（Src）－CF
内容提要
加法
减法
SUB
SBB
例5.5
DEC
NEG
CMP
例5.7
说明
乘法
除法
符号位扩展
5.1 算术运算指令

## Slide 10
例5.5 求两个无符号双精度数的差：
20598215H－1234E07CH
内容提要
加法
减法
SUB
SBB
例5.5
DEC
NEG
CMP
例5.7
说明
乘法
除法
符号位扩展
5.1 算术运算指令
分析：解题思路与两个双精度数相加类似，把每个数分 解成两个16位的二进制数，分两次完成减法运算，并考虑CF位的变化情况。

## Slide 11
20598215H－1234E07CH
指令序列如下所示：
内容提要
加法
减法
SUB
SBB
例5.5
DEC
NEG
CMP
例5.7
说明
乘法
除法
符号位扩展
5.1 算术运算指令
MOV AX，8215H
SUB AX，0E07CH
MOV DX，2059H
SBB DX，1234H

## Slide 12
3. DEC指令
指令格式：DEC <Dest>
指令功能：将指定操作数减1后存回原处。
即：（Dest）（Dest）－1
例5.6 DEC BUF
内容提要
加法
减法
SUB
SBB
例5.5
DEC
NEG
CMP
例5.7
说明
乘法
除法
符号位扩展
5.1 算术运算指令

## Slide 13
4. NEG指令
指令格式：NEG <Dest>
指令功能：将指定的操作数各位求反（包括符号位）后末位加1，结果存回原处，
说明：NEG常用于求指定操作数的相反数。
内容提要
加法
减法
SUB
SBB
例5.5
DEC
NEG
CMP
例5.7
说明
乘法
除法
符号位扩展
5.1 算术运算指令

## Slide 14
5. CMP指令
指令格式：CMP <Dest>，<Src>
指令功能：目的操作数减去源操作数，只影响标志位，并不保存结果。
即：（Dest）－（Src）。
说明：CMP指令执行后，两个操作数均保持原值不变，但与SUB指令一样影响标志位，CMP指令后往往跟着一条条件转移指令，根据比较结果产生不同的程序分支。
内容提要
加法
减法
SUB
SBB
例5.5
DEC
NEG
CMP
例5.7
说明
乘法
除法
符号位扩展
5.1 算术运算指令

## Slide 15
例5.7 比较两个无符号数的大小。
MOV AX，1000H ;（AX）1000H
MOV BX，0FFFH ;（BX）0FFFH
CMP AX，BX ;（AX）－（BX）
JA L1 ;如果（AX）>（BX）跳转至L1处。
……
L1：……
内容提要
加法
减法
SUB
SBB
例5.5
DEC
NEG
CMP
例5.7
说明
乘法
除法
符号位扩展
5.1 算术运算指令

## Slide 16
关于加、减法指令的说明：
(1) 加减法指令影响所有的条件标志位 ( OF , SF , ZF , AF , PF , CF )，
其中INC、DEC不影响CF位;
(2) 可以做字节运算或字运算；
(3) OF用于表示带符号数的溢出，
CF用于表示无符号数溢出。
内容提要
加法
减法
SUB
SBB
例5.5
DEC
NEG
CMP
例5.7
说明
乘法
除法
符号位扩展
5.1 算术运算指令

## Slide 17
三、乘法指令（MUL、IMUL）
1. MUL指令
指令格式：MUL <Src>
指令功能：无符号字节或字数据相乘。
说明：如果源操作数是字节类型，将选用AL中的数据作为目的操作数，乘积为字类型，存放在AX中；如果源操作数是字类型，将选用AX中的数据作为目的操作数，乘积为双字类型，存放在DX和AX中。
内容提要
加法
减法
乘法
MUL
例5.8
IMUL
例5.9
除法
符号位扩展
5.1 算术运算指令

## Slide 18
即：字节乘法：(AX)  (AL) × (Src)
字乘法：(DX，AX)  (AX) × (Src)
例5.8 用MUL实现无符号数B1H与20H相乘。
内容提要
加法
减法
乘法
MUL
例5.8
IMUL
例5.9
除法
符号位扩展
5.1 算术运算指令
MOV AL，0B1H
MOV BL，20H
MUL BL
说明：乘积存放在寄存器AX中。

## Slide 19
2. IMUL指令
指令格式：IMUL <Src>
指令功能：带符号字节或字数据相乘。
说明：该指令执行的操作与MUL相同，但操作数及运算结果是带符号数。
注意：对于MUL和IMUL两种乘法指令，源操作数Src可以是除立即数以外的任何一种寻址方式。
内容提要
加法
减法
乘法
MUL
例5.8
IMUL
例5.9
除法
符号位扩展
5.1 算术运算指令

## Slide 20
例5.9 实现带符号数FFF7H与1234H相乘
内容提要
加法
减法
乘法
MUL
例5.8
IMUL
例5.9
除法
符号位扩展
5.1 算术运算指令
MOV AX，0FFF7H
MOV BX，1234H
IMUL BX
说明：乘积存放在寄存器DX和AX中。

## Slide 21
四、除法指令（DIV、IDIV）
1. DIV指令
指令格式：DIV <Src>
指令功能：无符号字节或字数据相除。
说明：对于字节除法，被除数放在AX中，除数为字节类型，商放在AL中，余数放在AH中；对于字除法，被除数放在DX、AX中，除数为字类型，商放在AX中，余数放在DX中。
内容提要
加法
减法
乘法
除法
DIV
例5.10
IDIV
注意
符号位扩展
5.1 算术运算指令

## Slide 22
字节除法：(AX) / (Src)
执行结果： (AL)商，(AH)余数
字除法： (DX，AX) / (Src)
执行结果：(AX)商，(DX)余数
内容提要
加法
减法
乘法
除法
DIV
例5.10
IDIV
注意
符号位扩展
5.1 算术运算指令

## Slide 23
例5.10 用DIV实现无符号数除法：
1234H/86H
内容提要
加法
减法
乘法
除法
DIV
例5.10
IDIV
注意
符号位扩展
5.1 算术运算指令
MOV AX，1234H
MOV BL，86H
DIV BL
运算结果：(AH)=68H，(AL)=22H，
即：商为22H，余数为68H。

## Slide 24
2. IDIV指令
指令格式：IDIV <Src>
指令功能：带符号字节或字数据相除。
说明：该指令执行的操作与DIV相同，但操作数及运算结果是带符号数，且余数符号和被除数符号相同。
内容提要
加法
减法
乘法
除法
DIV
例5.10
IDIV
注意
符号位扩展
5.1 算术运算指令

## Slide 25
注意：
对于DIV和IDIV这两种除法指令，源操作数Src可以是除立即数以外的任何一种寻址方式。做字节除法时，如果被除数高8位的绝对值≥除数的绝对值，则商就会产生溢出。做字除法时，如果被除数高16位的绝对值≥除数的绝对值，商也会产生溢出。
内容提要
加法
减法
乘法
除法
DIV
例5.10
IDIV
注意
符号位扩展
5.1 算术运算指令

## Slide 26
五、 符号扩展指令（CBW、CWD）
1. CBW指令
指令格式：CBW
指令功能：将AL中的符号扩展到AH中。
2. CWD指令
指令格式：CWD
指令功能：将AX中的符号扩展到DX中。
说明：两条指令只能对AL或AX中的带符号数进行符号位扩展，且不影响标志位。
内容提要
加法
减法
乘法
除法
符号位扩展
CBW
CWD
例5.11
例5.12
5.1 算术运算指令

## Slide 27
例5.11 将字节类型转换成字类型。
MOV AL，0E5H
CBW ;(AX)FFE5H
MOV AL，36H
CBW ;(AX)0036H
例5.12 将字类型转换成双字类型。
MOV AX，0A123H ；
CWD ;(DX，AX)FFFFA123H
MOV AX，1234H
CWD ;(DX，AX)00001234H
内容提要
加法
减法
乘法
除法
符号位扩展
CBW
CWD
例5.11
例5.12
5.1 算术运算指令

## Slide 28
一、逻辑运算指令
（AND、OR、NOT、XOR、TEST）
1. AND指令
指令格式：AND <Dest>，<Src>
指令功能：源操作数和目的操作数按位相“与”，结果存回目的操作数。
即：<Dest>  <Dest> ∧ <Src>
用途：常用于使一个操作数的若干位保持不变，而另外一些位清0的场合。
内容提要
逻辑指令
AND
OR
NOT
XOR
TEST
移位指令
5.2 位操作指令

## Slide 29
例5.15 将AL中数的第0位和第4位清0。
AND AL，
内容提要
逻辑指令
AND
OR
NOT
XOR
TEST
移位指令
5.2 位操作指令
11101110B

## Slide 30
2. OR指令
指令格式：OR <Dest>，<Src>
指令功能：源操作数和目的操作数按位相“或”，结果存回目的操作数。
即：<Dest>  <Dest> ∨ <Src>
用途：常用于使一个操作数的若干位保持不变，而另外一些位置1的场合。
例5.16 将AL中数的第3位和第6位置1。
OR AL，
内容提要
逻辑指令
AND
OR
NOT
XOR
TEST
移位指令
5.2 位操作指令
01001000B

## Slide 31
3. NOT指令
指令格式：NOT <Dest>
指令功能：操作数各位取反并放回原处。
用途：常用于使操作数所有位取反的场合。
内容提要
逻辑指令
AND
OR
NOT
XOR
TEST
移位指令
5.2 位操作指令

## Slide 32
4. XOR指令
指令格式：XOR <Dest>，<Src>
指令功能：源操作和目的操作数按位相“异或”，结果存回目的操作数。
即：<Dest>  <Dest>  <Src>
内容提要
逻辑指令
AND
OR
NOT
XOR
TEST
移位指令
5.2 位操作指令

## Slide 33
用途：
(1) 可用于使一个操作数的若干位保持不变，而另外一些位取反的场合。
(2) 可用于为一个操作数作清0操作。当一个操作数自身做“异或”运算时，由于每一位都相同，则“异或”的结果必为0。
内容提要
逻辑指令
AND
OR
NOT
XOR
TEST
移位指令
5.2 位操作指令

## Slide 34
5. TEST指令
指令格式：TEST <Dest>，<Src>
指令功能：源操作和目的操作数按位相“与”，所得结果不保存，但影响标志位。
用途：在不改变原有操作数的情况下，用来检测某一位或几位是否为0或是否为1，编程时常与条件转移指令一起使用。
内容提要
逻辑指令
AND
OR
NOT
XOR
TEST
移位指令
5.2 位操作指令

## Slide 35
二、移位指令（共有8条 ）
1. SHL指令：逻辑左移 (SHift logical Left)
指令格式：SHL <Dest>，<Count>
指令功能：将目的操作数逻辑左移，移位次数由Count决定，最后移出的二进制位影响CF，右侧空出的位置补0。
2. SAL指令：算术左移(Shift Arithmetic Left) 与SHL指令完全相同。
内容提要
逻辑指令
移位指令
SHL
SAL
SHR
SAR
ROL
ROR
RCL
RCR
规定
例5.17
5.2 位操作指令

## Slide 36
3. SHR指令：逻辑右移(SHift logical Right)
指令格式：SHR <Dest>，<Count>
指令功能：将目的操作数逻辑右移，移位次数由源操作数Count决定，最后移出的二进制位影响CF，左侧空出的位置补0。
内容提要
逻辑指令
移位指令
SHL
SAL
SHR
SAR
ROL
ROR
RCL
RCR
规定
例5.17
5.2 位操作指令

## Slide 37
4. SAR指令：算术右移(Shift Arithmetic Right)
指令格式：SAR <Dest>，<Count>
指令功能：将目的操作数算术右移，移位次数由源操作数Count决定，最后移出的二进制位影响CF，左侧空出位置由原来的符号位复制填充。
内容提要
逻辑指令
移位指令
SHL
SAL
SHR
SAR
ROL
ROR
RCL
RCR
规定
例5.17
5.2 位操作指令

## Slide 38
5. ROL指令：循环左移(ROtate Left)
指令格式：ROL <Dest>，<Count>
指令功能：将目的操作数循环左移，移位次数由源操作数Count决定，在向左移位时，把数据位看成一个环，最高位移到最低位的同时，复制一份送至CF。
内容提要
逻辑指令
移位指令
SHL
SAL
SHR
SAR
ROL
ROR
RCL
RCR
规定
例5.17
5.2 位操作指令

## Slide 39
6. ROR指令：循环右移(ROtate Right)
指令格式：ROR <Dest>，<Count>
指令功能：将目的操作数循环右移，移位次数由源操作数Count决定，在向右移位时，把数据位看成一个环，最低位移到最高位的同时，复制一份送至CF。
内容提要
逻辑指令
移位指令
SHL
SAL
SHR
SAR
ROL
ROR
RCL
RCR
规定
例5.17
5.2 位操作指令

## Slide 40
7. RCL指令：带进位的循环左移
(Rotate Left through Carry)
指令格式：RCL <Dest>，<Count>
指令功能：将目的操作数循环左移，移位次数由源操作数Count决定，在向左移位时，将数据位以及CF标志位看成一个环。
内容提要
逻辑指令
移位指令
SHL
SAL
SHR
SAR
ROL
ROR
RCL
RCR
规定
例5.17
5.2 位操作指令

## Slide 41
8. RCR指令：带进位的循环右移
(Rotate Right through Carry)
指令格式：RCR <Dest>，<Count>
指令功能：将目的操作数循环右移，移位次数由源操作数Count决定，在向右移位时，将数据位以及CF标志位看成一个环。
内容提要
逻辑指令
移位指令
SHL
SAL
SHR
SAR
ROL
ROR
RCL
RCR
规定
例5.17
5.2 位操作指令

## Slide 42
关于移位指令规定：
在上述8条移位指令中，目的操作数Dest可以是除立即数以外的任何一种寻址方式，其类型可以是字节或字。对于源操作数Count，则只能是1或CL。当只移动1位时，源操作数Count可以用立即数1或CL表示；当移位次数大于1时，则该移位次数必须放入寄存器CL中，移位指令会自动地以CL为计数器进行移位。
内容提要
逻辑指令
移位指令
SHL
SAL
SHR
SAR
ROL
ROR
RCL
RCR
规定
例5.17
5.2 位操作指令

## Slide 43
例5.17 将寄存器AX中的数算术右移3位。
若（AX）=0064H，有以下指令序列：
MOV CL，3
SAR AX，CL
说明：将AX中的数算术右移3位相当于对该数做整除8运算。
内容提要
逻辑指令
移位指令
SHL
SAL
SHR
SAR
ROL
ROR
RCL
RCR
规定
例5.17
5.2 位操作指令

## Slide 44
顺序结构的程序是汇编语言中最基本、最常见的程序，这种结构的程序只有一个起始、一个终止。程序运行时，CPU从第一条指令开始，沿着指令的排列次序依次执行，直到最后一条指令执行结束为止。整个运行期间，CPU既不会跳过某些指令，也不会重复执行某些指令。
内容提要
例5.18
例5.19
5.3 顺序程序设计

## Slide 45
例5.18 设有三个无符号的个位数，计算这三个数的平均值（截尾取整），并将这个平均值显示在屏幕上。
分析：
(1) 定义3个字节类型变量并赋初值；
(2) 求3个数的和，并除以3；
(3) 利用2号功能调用输出商。
内容提要
例5.18
例5.19
5.3 顺序程序设计

## Slide 46
5.3 顺序程序设计
DATA SEGMENT ；定义数据段
A DB 6
B DB 9
C DB 2
DATA ENDS
CODE SEGMENT ；定义代码段
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
MAIN PROC FAR
START:
MOV AX,DATA
MOV DS,AX ；初始化DS
MOV AL,A ；(AL)A
ADD AL,B ；(AL)A+B
ADD AL,C ；(AL)A+B+C
MOV AH,0
MOV BL,3
DIV BL ；AL(AX)/3的商
；AH(AX)/3的余数
MOV DL,AL ；(DL)平均数
ADD DL,30H ；数值转换成字符
MOV AH,02H
INT 21H
MOV AX,4C00H
INT 21H
MAIN ENDP
CODE ENDS
END START

## Slide 47
例5.19 编程实现对一个无符号32位数的乘4操作，假定该数乘以4之后仍为一个32位数。
内容提要
例5.18
例5.19
5.3 顺序程序设计
分析：
(1) 定义一个双字类型的变量；
(2) 8086汇编语言只能实现字节或字乘法，无法实现双字的乘法；
(3) 两次逻辑左移可实实现乘以4的操作。

## Slide 48
DATA SEGMENT
X DD 12345678H
Y DD ? ；利用变量Y存储结果
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
MAIN PROC FAR
START:
MOV AX,DATA
MOV DS,AX
5.3 顺序程序设计

## Slide 49
5.3 顺序程序设计
MOV AX,WORD PTR X ；变量X的低16位送AX，(AX)5678H
MOV DX,WORD PTR X+2 ；变量X的高16位送DX，(DX)1234H
SHL AX,1 ；将AX中的数逻辑左移1位，并且最高位影响CF
RCL DX,1 ；将AX中移的最高位借助CF移至DX的最低位。
SHL AX,1
RCL DX,1 ；实现32位数的第二次左移。
MOV WORD PTR Y,AX ；送结果的低16位
MOV WORD PTR Y+2,DX ；送结果的高16位
MOV AX,4C00H
INT 21H
MAIN ENDP
CODE ENDS
END START

## Slide 50
本章要点回顾
1. 算术运算指令
加法（ADD,ADC,INC）、
减法（SUB,SBB,DEC,CMP,NEG）、
乘法（MUL,IMUL）、除法（DIV,IDIV）
2. 位操作指令
逻辑运算指令（AND,OR,NOT,XOR）、移位指令
（SHL,SAL,SHR,SAR,ROL,ROR,RCL,RCR）
3. 程序设计方法及顺序程序举例