## Slide 1: 第6章 分支与循环程序设计
3学时

## Slide 2
本章主要内容：
6.1 控制转移指令
6.2 分支程序设计
6.3 循环程序设计
本章主要内容

## Slide 3
一、无条件转移指令（JMP）
功能：程序无条件地转移到指令指定的位置去执行。常用的有两种格式：
1. JMP NEAR PTR <LABEL>
段内直接近转移，该种格式的指令允许在-32768~+32767字节范围内转移。
可以简写成：JMP <LABEL>
2. JMP FAR PTR <LABEL>
段间直接转移，该种格式的指令允许转移到另一个代码段中。
内容提要
无条件转移
JMP
例6.1
条件转移
循环指令
6.1 控制转移指令

## Slide 4
例6.1
……
MOV BX,9
MUL BX
JMP L1
……
L1: ……
内容提要
无条件转移
JMP
例6.1
条件转移
循环指令
6.1 控制转移指令

## Slide 5
二、条件转移指令
共分为四组：
1. 简单条件转移指令
内容提要
无条件转移
条件转移
简单条件
无符号数转移
带符号数转移
测试CX
例6.3
循环指令
6.1 控制转移指令

## Slide 6
记住两对英文单词：
ABOVE/BELOW， GREATER/LESS
2. 无符号数比较条件转移指令
内容提要
无条件转移
条件转移
简单条件
无符号数转移
带符号数转移
测试CX
例6.3
循环指令
6.1 控制转移指令

## Slide 7
3. 带符号数比较条件转移指令
4. 测试CX的值为0则转移指令
内容提要
无条件转移
条件转移
简单条件
无符号数转移
带符号数转移
测试CX
例6.3
循环指令
6.1 控制转移指令

## Slide 8
6.3 求AX中带符号数的绝对值。
内容提要
无条件转移
条件转移
简单条件
无符号数转移
带符号数转移
测试CX
例6.3
循环指令
6.1 控制转移指令
CMP AX，0
JGE L1
NEG AX
L1：……

## Slide 9
三、循环指令
循环指令是构成循环控制的基础，常用的循环指令有3条：
1. LOOP指令
指令格式：LOOP <LABEL>
指令功能：（CX）（CX）－1，若（CX）≠0，则转移至标号LABEL处；
若（CX）=0，则顺序向下执行。
内容提要
无条件转移
条件转移
循环指令
LOOP
LOOPZ
LOOPNZ
例6.4
6.1 控制转移指令

## Slide 10
2. LOOPZ/LOOPE指令
指令格式：LOOPZ/LOOPE <LABEL>
指令功能：（CX）（CX）－1，若（CX）≠0且ZF=1，则转移至LABEL处；若（CX）=0或ZF=0，则顺序向下执行。
内容提要
无条件转移
条件转移
循环指令
LOOP
LOOPZ
LOOPNZ
例6.4
6.1 控制转移指令

## Slide 11
3. LOOPNZ/LOOPNE指令
指令格式：LOOPNZ/LOOPNE <LABEL>
指令功能：（CX）（CX）－1，若（CX）≠0且ZF=0，则转移至LABEL处；若（CX）=0或ZF=1，则顺序向下执行。
注意：循环指令能够令循环次数控制寄存器CX自动减1，且只能在－128~＋127个字节范围内跳转。
内容提要
无条件转移
条件转移
循环指令
LOOP
LOOPZ
LOOPNZ
例6.4
6.1 控制转移指令

## Slide 12
例6.4 求出1~100之间所整数的和，并将结果存入AX中。
内容提要
无条件转移
条件转移
循环指令
LOOP
LOOPZ
LOOPNZ
例6.4
6.1 控制转移指令
MOV AX，0 ；累加器AX清0
MOV CX，100 ；循环次数送CX
MOV BX，1 ；累加变量赋初值
L1： ADD AX，BX ；求累加和
INC BX ；累加变量增量
LOOP L1 ；CX自动减1，
当（CX）≠0时跳转到L1

## Slide 13
分支程序结构用形式如下：
内容提要
例6.5
6.2 分支程序设计

## Slide 14
例6.5 给定两个数X和Y，分别在X、Y是无符号数和带符号数的情况下比较X、Y的大小。若X大，则输出字母X，若Y大，则输出字母Y。
内容提要
例6.5
6.2 分支程序设计
分析：本题难点在于执行CMP指令后，要根据这两个数是无符数还是带符号数来选择不同的条件转移指令。
例如：
用8位二进制数表示-1和255，其在内存中的存储形式相同，均为1111 1111B。

## Slide 15
流程图：
内容提要
例6.5
6.2 分支程序设计

## Slide 16
DATA SEGMENT
X DW 1234H
Y DW 9054H
STR1 DB 0AH,0DH,‘THE MAX UNSIGNED DATA: $’
STR2 DB 0AH,0DH,‘THE MAX SIGNED DATA: $’
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
MAIN PROC FAR
6.2 分支程序设计

## Slide 17
6.2 分支程序设计
LEA DX,STR1
MOV AH,09H
INT 21H
MOV AX,X
CMP AX,Y
JAE L1
MOV DL,‘Y’
JMP L2
L1: MOV DL,‘X’
L2: MOV AH,02H
INT 21H
LEA DX,STR2
MOV AH,09H
INT 21H
MOV AX,X
CMP AX,Y
JGE L3
MOV DL,‘Y’
JMP L4
L3: MOV DL,‘X’
L4: MOV AH,02H
INT 21H
MOV AX,4C00H
INT 21H
MAIN ENDP
CODE ENDS
END START

## Slide 18
循环程序一般由四个部分组成：
（1）初始化部分：为循环做准备工作，包括建立指针、设置计数器、设置其他变量的初始值等；
（2）循环体部分：完成循环的基本操作，是循环程序的核心部分；
（3）修改部分：修改操作数地址等，为下次循环做准备；
（4）控制部分：修改计数器，查看循环控制条件，进行循环控制。
内容提要
循环结构
计数控制循环
例6.6
例6.7
条件控制循环
6.3 循环程序设计

## Slide 19
如何控制循环的执行过程是循环程序设计中的重要内容，在汇编语言中有两种控制循环的方法：计数控制和条件控制。
一、计数控制的循环程序设计
当循环次数已知时，通常使用计数控制法。
其程序框架如下：
内容提要
循环结构
计数控制循环
例6.6
例6.7
条件控制循环
6.3 循环程序设计
MOV CX，循环次数
L1：……
LOOP L1

## Slide 20
例6.6 编制程序实现BX中的无符号数以十六进制的形式显示在屏幕上。
内容提要
循环结构
计数控制循环
例6.6
例6.7
条件控制循环
6.3 循环程序设计
分析：根据题意，需要把BX的内容从右到左每四位一组在屏幕上以十六进制形式显示出来，可以用循环结构来实现，循环次数是4。要想在屏幕上显示十六进制数，必须把它们转换成相应的ASCII码，十六进制数与其相应的ASCII码之间的对应关系如下表所示。

## Slide 21
流程图：
内容提要
循环结构
计数控制循环
例6.6
例6.7
条件控制循环
6.3 循环程序设计

## Slide 22
6.3 循环程序设计
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE
MAIN PROC FAR
START:
MOV BX,19A6H
MOV CX,4
L1: PUSH CX
MOV CL,4
ROL BX,CL ;19A6H9A61H
MOV AL,BL
AND AL,0FH
ADD AL,30H
CMP AL,39H
JBE L2
ADD AL,07H
L2: MOV DL,AL
MOV AH,02H
INT 21H
POP CX
LOOP L1
MOV AX,4C00H
INT 21H
MAIN ENDP
CODE ENDS
END START

## Slide 23
例6.7 设有字数组X、Y和Z，各有10个元素，计算：Z0=X0＋Y0 Z1=X1＋Y1 Z2=X2－Y2 Z3=X3－Y3 Z4=X4－Y4 Z5=X5＋Y5 Z6=X6－Y6 Z7=X7＋Y7 Z8=X8＋Y8 Z9=X9－Y9
内容提要
循环结构
计数控制循环
例6.6
例6.7
条件控制循环
6.3 循环程序设计
分析：两个数组的对应元素进行加减操作可以用循环结构来完成。用0表示做加法操作，用1表示做减法操作，10个标志位从低到高组合在一起，称为逻辑尺。
本题的逻辑尺为 1001011100B。

## Slide 24
流程图：
内容提要
循环结构
计数控制循环
例6.6
例6.7
条件控制循环
6.3 循环程序设计

## Slide 25
DATA SEGMENT
X DW 10H,11H,12H,13H,14H,15H,16H,17H,18H,19H
Y DW 10H,11H,12H,13H,14H,15H,16H,17H,18H,19H
Z DW 10 DUP(?)
LOGIC_RULER DW 1001011100B
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
MAIN PROC FAR
START:
MOV AX,DATA
MOV DS,AX
6.3 循环程序设计

## Slide 26
6.3 循环程序设计
MOV DX,LOGIC_RULER
MOV CX,10
MOV BX,0
L1: MOV AX,X[BX]
SHR DX,1
JC L2
ADD AX,Y[BX]
JMP L3
L2: SUB AX,Y[BX]
L3: MOV Z[BX],AX
ADD BX,2
LOOP L1
MOV AX,4C00H
INT 21H
MAIN ENDP
CODE ENDS
END START

## Slide 27
二、条件控制的循环程序设计
有时循环次数事先无法确定，但可分析出循环结束的条件，结合这个条件以及相应的条件转移指令即可实现循环的控制。
例6.8 编程实现BX寄存器中的无符号数以十进制的形式显示在屏幕上。
内容提要
循环结构
计数控制循环
条件控制循环
例6.8
例6.9
6.3 循环程序设计

## Slide 28
分析：
（1）分离BX中包含的十进制数码，利用数制转换中的 “除法”，即：用待转换的数不断除以10，每次得到的余数即为相应的数码。低位数码先分离出来，高位数码后分离出来，然后逆序显示。依此特性，可引入堆栈来存储分离出来的数码。
内容提要
循环结构
计数控制循环
条件控制循环
例6.8
例6.9
6.3 循环程序设计

## Slide 29
（2）分离出来的数码个数依数值的大小而定，最少1个（十进制个位数），最多5个（BX中最大的十进制数是65535），循环次数不定，因此采用条件控制的循环程序设计方法。
内容提要
循环结构
计数控制循环
条件控制循环
例6.8
例6.9
6.3 循环程序设计

## Slide 30
流程图：
内容提要
循环结构
计数控制循环
条件控制循环
例6.8
例6.9
6.3 循环程序设计

## Slide 31
6.3 循环程序设计
STACK SEGMENT STACK
DW 20 DUP(?)
STACK ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,SS:STACK
MAIN PROC FAR
START:
MOV BX,21963
MOV CX,0 ;计数
MOV AX,BX
L1: MOV DX,0
MOV SI,10
DIV SI
ADD DX,30H ;数码变字符
PUSH DX
INC CX
CMP AX,0
JNZ L1
L2: POP DX
MOV AH,02H
INT 21H
LOOP L2
MOV AX,4C00H
INT 21H
MAIN ENDP
CODE ENDS
END START

## Slide 32
例6.9 统计一个字节单元中1的个数，并将统计结果显示在屏幕上。
分析：本题可以通过将该数不断逻辑右移后，监测CF的变化情况来记录1的个数，在右移的过程中，如果该数已经为0，就无需再继续统计了。整个过程用循环来实现，但循环次数不确定，最少循环1次，最多循环8次。因此本题也是借助于条件转移指令来实现循环结构。
内容提要
循环结构
计数控制循环
条件控制循环
例6.8
例6.9
6.3 循环程序设计

## Slide 33
流程图：
内容提要
循环结构
计数控制循环
条件控制循环
例6.8
例6.9
6.3 循环程序设计

## Slide 34
6.3 循环程序设计
DATA SEGMENT
NUM DB 46H
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
MAIN PROC FAR
START:
MOV AX,DATA
MOV DS,AX
MOV DL,0 ;计数
MOV AL,NUM
L1: SHR AL,1
JNC L2
INC DL
L2: CMP AL,0
JNZ L1
ADD DL,30H
MOV AH,02H
INT 21H
MOV AX,4C00H
INT 21H
MAIN ENDP
CODE ENDS
END START

## Slide 35
本章要点回顾
1. 控制转移指令
（1）无条件转移指令（JMP）
（2）条件转移指令（JZ/JNZ、JA/JB、JG/JL等）
（3） 循环指令（LOOP）
2.分支程序设计
3.循环程序设计