## Slide 1: 第11章 中断控制器
4学时

## Slide 2
1. 8088中断系统
2. 8259A中断控制器介绍
本章主要内容

## Slide 3
一、8088的中断类型
1. 外部中断
（1）可屏蔽中断
（2）不可屏蔽中断
2. 内部中断
（1）除法错中断
（2）指令中断
（3）溢出中断
（4）单步中断
内容提要
中断类型
外部中断
内部中断
中断源示意图
中断向量表
11.1 8088中断系统

## Slide 4
二、中断源示意图
内容提要
中断类型
中断源示意图
中断向量表
11.1 8088中断系统

## Slide 5
三、中断向量表
1. 中断向量：中断服务程序的入口地址(首地址)
2. 逻辑地址包括段地址CS和偏移地址IP(共32位)
3. 每个中断向量占用4个字节
4. 物理地址00000H开始，依次安排各个中断向量，向量号从0开始
5. 256个中断占用1KB区域，就形成中断向量表
6. 向量号为N的中断向量的物理地址＝N×4
内容提要
中断类型
中断源示意图
中断向量表
11.1 8088中断系统

## Slide 6
一、概述
1. 8259A是为8088、80286等CPU设计的一种可编程中断控制器PIC（Programmable Interrupt Controller）；
2. 管理8级中断，多片级连可扩展至64级；
3. 8259A在中断响应周期提供相应的中断向量号；
4. 可通过编程选择多种工作方式。
内容提要
概述
结构/引脚
中断过程
响应周期
工作方式
方式字
11.2 8259A中断控制器

## Slide 7
二、8259A的内部结构和外部引脚
内容提要
概述
结构/引脚
内部结构
外部引脚
中断过程
响应周期
工作方式
方式字
11.2 8259A中断控制器

## Slide 8
1. 内部结构
(1) 中断请求寄存器IRR (Interrupt Request Resgister)表示相应中断请求线是否有中断请求信号。
(2) 中断服务寄存器ISR (In-Service Register)用于表示相应的中断是否正在服务中。
(3) 中断屏蔽寄存器IMR (Interrupt Mask Register) 用于对相应中断源进行屏蔽。
1 —屏蔽，0 —允许
内容提要
概述
结构/引脚
内部结构
外部引脚
中断过程
响应周期
工作方式
方式字
11.2 8259A中断控制器

## Slide 9
(4) 优先权电路：确定各中断请求的优先权。
(5) 控制逻辑：向CPU发送中断请求信号，并接受响应信号。
(6) 数据总线缓冲器：接收CPU的命令数据，发送状态信息及向量号。
(7) 读/写控制逻辑：接收CPU发来命令信号。
(8) 级联缓冲比较器：实现8259A的ID号的存储与比较。
内容提要
概述
结构/引脚
内部结构
外部引脚
中断过程
响应周期
工作方式
方式字
11.2 8259A中断控制器

## Slide 10
2. 外部引脚（共28个）
(1) 数据总线：D0~D7
(2) 中断请求输入线：IR0~IR7
(3) 中断请求与响应：INT、
(4) 读、写信号线： 、
(5) 级连信号线：CAS2~CAS0
(6) 其他： 、A0、 、Vcc、GND
内容提要
概述
结构/引脚
内部结构
外部引脚
中断过程
响应周期
工作方式
方式字
11.2 8259A中断控制器

## Slide 11
三、8259A的中断过程
1. 一条或几条IR0~IR7变高，IRR相应位置1；
2. 经分析，如中断允许，向CPU发INT信号；
3. CPU在IF=1时响应中断，并以 回答。
4. 8259A收到第一个 脉冲后，ISR相应位置1，对应的IRR位复位；
5. CPU发第二个 脉冲，8259A送出向量号；
6. 中断响应周期完成，转入中断服务程序。
内容提要
概述
结构/引脚
中断过程
响应周期
工作方式
方式字
11.2 8259A中断控制器

## Slide 12
四、中断响应周期
内容提要
概述
结构/引脚
中断过程
响应周期
工作方式
方式字
11.2 8259A中断控制器

## Slide 13
五、8259A的工作方式(从五个方面介绍)
1. 设置优先权方式（4种）
(1) 普通全嵌套方式
优先权顺序固定：IR0、IR1、IR2……
禁止同级或低级中断请求。
(2) 特殊全嵌套方式
优先权顺序固定：IR0、IR1、IR2……
响应同级，禁止低级中断请求。
内容提要
概述
结构/引脚
中断过程
响应周期
工作方式
设置优先权
结束中断
屏蔽中断源
中断触发
连接方式
方式字
11.2 8259A中断控制器

## Slide 14
(3) 优先权自动循环方式
优先权初始顺序：IR0、IR1、IR2……
循环规则：一个设备接受中断服务后，最高级自动降为最低，比其低一级的中断变为最高级。
(4) 优先权特殊循环方式
最低优先级由编程确定，
循环规则同上。
内容提要
概述
结构/引脚
中断过程
响应周期
工作方式
设置优先权
结束中断
屏蔽中断源
中断触发
连接方式
方式字
11.2 8259A中断控制器

## Slide 15
2. 结束中断处理方式（3种）
(1) 自动中断结束方式：系统进入中断过程后，8259自动清除ISR对应位。
(2) 普通中断结束方式：CPU向8259发出普通中断结束命令EOI，ISR最高位复位。配合全嵌套方式使用。
(3) 特殊中断结束方式：CPU发出特殊中断结束命令，指示要清除ISR的哪一位。配合非全嵌套方式使用。
内容提要
概述
结构/引脚
中断过程
响应周期
工作方式
设置优先权
结束中断
屏蔽中断源
中断触发
连接方式
方式字
11.2 8259A中断控制器

## Slide 16
3. 屏蔽中断源方式（2种）
(1) 普通屏蔽方式：IMR某位置1，对应的中断被屏蔽；IMR某位置0，允许该级中断产生。
(2) 特殊屏蔽方式：IMR某位置1，同时使ISR的对应位复位，其目的是屏蔽本级中断，开放较低级别中断。
内容提要
概述
结构/引脚
中断过程
响应周期
工作方式
设置优先权
结束中断
屏蔽中断源
中断触发
连接方式
方式字
11.2 8259A中断控制器

## Slide 17
4. 中断触发方式 （2种）
(1) 边沿触发方式 ：上升沿作为中断请求信号，IR出现上升沿信号后，可一直保持高电平。
(2) 电平触发方式 ：高电平作为中断请求信号，但必须在EOI命令或CPU开放中断之前撤除高电平。
内容提要
概述
结构/引脚
中断过程
响应周期
工作方式
设置优先权
结束中断
屏蔽中断源
中断触发
连接方式
方式字
11.2 8259A中断控制器

## Slide 18
5. 数据线连接方式（2种）
(1) 缓冲方式：8259A的数据线需加缓冲器予以驱动， 引脚作为输出端，用以锁存或开启缓冲器。
(2) 非缓冲方式： 引脚为输入端，在8259A级连时，1为主片，0为从片。
内容提要
概述
结构/引脚
中断过程
响应周期
工作方式
设置优先权
结束中断
屏蔽中断源
中断触发
连接方式
方式字
11.2 8259A中断控制器

## Slide 19
六、8259A的方式字
1. 初始化命令字ICW
（Initialization Command Words）
说明： ① 初始化命令字ICW最多有4个；
② 在8259A开始工作前必须写入；
③ 必须按照ICW1~ICW4顺序写入；
④ ICW1和ICW2是必须送的；
⑤ ICW3和ICW4由工作方式决定。
内容提要
概述
结构/引脚
中断过程
响应周期
工作方式
方式字
ICW
OCW
11.2 8259A中断控制器

## Slide 20
(1) ICW1（初始化字）
内容提要
概述
结构/引脚
中断过程
响应周期
工作方式
方式字
ICW
ICW1
ICW2
ICW3
ICW4
OCW
11.2 8259A中断控制器
×—表示0、1均可(建议为0)
作为标志只能为1
中断触发方式：
0为边沿触发方式 1为电平触发方式
单片或级连：
0为级连方式
1为单片方式
是否写入ICW4：
0表示不写入ICW4
1表示需写入ICW4

## Slide 21
写入ICW1后，8259A内部的初始化过程：
① 顺序逻辑复位，准备按ICW2，ICW3，ICW4的顺序接收初始化字；
② 清除ISR和IMR；
③ 指定优先级次序为IR0、IR1……；
④ 从片的地址设置为7；
⑤ 设定为普通屏蔽方式；
⑥ 设置为非自动中断结束方式；
⑦ 状态读出电路预置为IRR。
内容提要
概述
结构/引脚
中断过程
响应周期
工作方式
方式字
ICW
ICW1
ICW2
ICW3
ICW4
OCW
11.2 8259A中断控制器

## Slide 22
(2) ICW2（中断向量字）
内容提要
概述
结构/引脚
中断过程
响应周期
工作方式
方式字
ICW
ICW1
ICW2
ICW3
ICW4
OCW
11.2 8259A中断控制器
说明：用于设置中断向量号。
T7～T3为中断向量号的高5位
低3位由8259A自动确定：
IR0为000、IR1为001、……、
IR7为111。

## Slide 23
(3) ICW3（级联命令字）
内容提要
概述
结构/引脚
中断过程
响应周期
工作方式
方式字
ICW
ICW1
ICW2
ICW3
ICW4
OCW
11.2 8259A中断控制器
说明：
主片8259A：Si＝1对应IRi接有从片；否则IRi没有连接从片。
从片8259A：ID0～ID2编码说明从片INT引脚接到主片哪个IR引脚。

## Slide 24
(4) ICW4（中断方式字）
内容提要
概述
结构/引脚
中断过程
响应周期
工作方式
方式字
ICW
ICW1
ICW2
ICW3
ICW4
OCW
11.2 8259A中断控制器
嵌套方式：
0: 普通全嵌套
1: 特殊全嵌套
数据缓冲方式：
0: 非缓冲方式
1: 缓冲方式
中断结束方式：
0：非自动中断结束
1：自动中断结束
主/从片选择：
0: 从片
1: 主片
微处理器类型：
0：8位8080/8085
1：16位80x86

## Slide 25
2. 操作命令字OCW
（Operation Command Words）
说明：
① 8259A工作期间，可以随时接受操作命令字OCW。
② OCW共有3个：OCW1～OCW3。
③ 写入时没顺序要求，需要哪个OCW就写入那个OCW。
内容提要
概述
结构/引脚
中断过程
响应周期
工作方式
方式字
ICW
OCW
11.2 8259A中断控制器

## Slide 26
(1) OCW1（屏蔽控制字）
内容提要
概述
结构/引脚
中断过程
响应周期
工作方式
方式字
ICW
OCW
OCW1
OCW2
OCW3
11.2 8259A中断控制器
说明：
内容写入中断屏蔽寄存器IMR；
Di＝Mi对应IRi，为1禁止IRi中断，
为0允许IRi中断。各位互相独立。

## Slide 27
(2) OCW2(中断结束和优先级循环控制字)
内容提要
概述
结构/引脚
中断过程
响应周期
工作方式
方式字
ICW
OCW
OCW1
OCW2
OCW3
11.2 8259A中断控制器
R、SL和EOI配合使用，产生中断结束EOI命令和改变优先权顺序。
L2～L0的3位编码指定IR引脚。

## Slide 28
(3) OCW3（屏蔽和读状态控制字）
内容提要
概述
结构/引脚
中断过程
响应周期
工作方式
方式字
ICW
OCW
OCW1
OCW2
OCW3
11.2 8259A中断控制器
ESMM、SMM设置中断屏蔽方式。
P、RR和RIS规定随后读取的状态字含义。

## Slide 29
编写原则：
1. 修改中断向量表
2. 设置中断屏蔽寄存器
3. 控制CPU的中断允许标志IF
4. 保护现场
5. 发送中断结束命令
6. 程序正确退出
内容提要
编写原则
注意事项
11.3 中断服务程序的编写原则

## Slide 30
注意事项：
1. 中断服务程序应尽量短；
2. 非屏蔽中断一般已编好，不要改。
内容提要
编写原则
注意事项
11.3 中断服务程序的编写原则

## Slide 32
1. 熟悉8088中断的分类；
2. 对8259A有一个总体的认识；
3. 掌握8259A的工作方式；
4. 了解ICW的含义；
5. 了解中断程序的编制。
本章内容总结