## Slide 1: 第9章 I/O程序设计
2学时

## Slide 2
本章主要内容：
10.1 I/O的基本概念
10.2 I/O设备的数据传送方式
10.3 中断及中断程序设计
本章主要内容

## Slide 3
一、常用术语
1. I/O设备：是以实现人机交互和机间通信为目的一些机电设备。
2. I/O接口：是位于主机与外设间用来协助完成数据传送和传送控制任务的那部分电路。（interface）
3. 主机与外设交换信息的种类（三种）：
数据信息、状态信息、控制信息。
内容提要
常用术语
I/O设备
I/O接口
信息种类
I/O端口
I/O口地址
I/O指令
10.1 I/O的基本概念

## Slide 4
4. I/O端口：接口中用于存储信息的寄存器也称为端口（PORT），根据其存储信息的不同，这些端口分别称为：数据口、状态口、控制口。
5. I/O口地址：与内存分属不同的地址空间，用16位二进制数表示，地址范围：0000H～FFFFH。
内容提要
常用术语
I/O设备
I/O接口
信息种类
I/O端口
I/O口地址
I/O指令
9.1 I/O的基本概念

## Slide 5
二、I/O指令
1. IN指令
指令格式：IN <累加器>，<端口地址>
指令功能：从输入端口读取一个字节
(或字)，送至AL或AX。
说明：
(1) 口地址在00H~FFH之间：放在指令中或DX中。
(2) 口地址大于FFH：必须放在DX中。
内容提要
常用术语
I/O指令
IN指令
例
OUT指令
9.1 I/O的基本概念

## Slide 6
IN AL，20H ;从端口20H读取一个字节送至AL
MOV DX，2F8H
IN AX，DX ;从端口2F8H读取一个字送至AX
注意： 在I/O指令中，寻址端口时不需任何段寄存器参于。
内容提要
常用术语
I/O指令
IN指令
例
OUT指令
9.1 I/O的基本概念

## Slide 7
2. OUT指令
格式：OUT <端口地址>，<累加器>
功能：将AL或AX中的内容送到指定端口。
说明：端口地址规定与IN指令规定相同。
OUT 36H，AX ;将寄存器AX的内容送至端口36H
MOV DX，3FCH
OUT DX，AL ;将寄存器AL的内容送至端口3FCH
内容提要
常用术语
I/O指令
IN指令
例
OUT指令
9.1 I/O的基本概念

## Slide 8
一、无条件传送方式
适用于：I/O设备简单，且能够与CPU同步的场合，用IN、OUT指令实现数据传送（CPU端口）。
例如：LED数码管，CPU把数据传给它，立即获得显示。
内容提要
无条件传送
查询方式
中断方式
DMA方式
9.2 I/O设备数据传送方式

## Slide 9
二、查询方式
适用于：CPU与I/O设备不同步的情况。
输入前：查询I/O设备数据是否已准备好，否则查询等待；
输出前：查询I/O设备是否“忙”，若“忙”则查询等待。
内容提要
无条件传送
查询方式
例
说明
中断方式
DMA方式
9.2 I/O设备数据传送方式
状态寄存器很重要

## Slide 10
例：CPU要从某个设备读入数据，8位状态寄存器的口地址为3AH，其中第5位是输入准备位，0--未准备好，1--已准备就绪。查询输入程序如下：
内容提要
无条件传送
查询方式
例
说明
中断方式
DMA方式
9.2 I/O设备数据传送方式
L1: in al,3AH
test al,20h ；00100000B
jz L1
call far ptr proc1 ;调用输入程序

## Slide 11
内容提要
无条件传送
查询方式
例
说明
中断方式
DMA方式
9.2 I/O设备数据传送方式
优点：工作可靠。
缺点：传送效率低，服务实时性差。
适用场合：CPU负担不重、I/O设备不多且任务简单的场合。

## Slide 12
三、中断方式
CPU平时忙于自己的事务，外设在需要时通过硬件信号向CPU提出服务请求，CPU如果响应，暂停自己的工作，转去执行一段预先安排好的程序（中断服务子程序），执行完毕后，返回断点接续原来的工作。
内容提要
无条件传送
查询方式
中断方式
DMA方式
9.2 I/O设备数据传送方式
CPU与I/O设备并行工作

## Slide 13
四、DMA方式
Direct Memory Access，直接存储器存取方式，能够实现内存与高速外设之间直接进行高速的数据传递，数据传送期间不需要CPU参与。
工作原理如下图：
内容提要
无条件传送
查询方式
中断方式
DMA方式
工作原理图
9.2 I/O设备数据传送方式

## Slide 14
9.2 I/O设备数据传送方式
系统总线
CPU
DMA控制器
存储器
外设
AEN
IOW
MEMW
MEMR
IOR
MEMW
MEMR
IOW
IOR
AEN
HOLD
HLDA
DRQ
DACK
AEN
IOW
IOR
MEMW
MEMR
① 外设发出DMA请求
② DMA控制器向CPU发HOLD信号，申请总线
③ CPU响应，发HLDA信号，并释放总线
④ DMA控制器向外设发出DMA响应信号
⑤ DMA控制器控制数据传送
⑥ 传送完毕，DMA控制器撤销HOLD信号
⑦ CPU释放HLDA信号，重新控制总线

## Slide 15
中断：CPU暂停正在执行的程序而转去处理特殊事件，这样一种操作称为中断。
8088/8086CPU可以处理256种中断。
一、中断的分类
根据引起中断的原因，可把中断分为两类：
外部中断、内部中断。
内容提要
概念
分类
中断向量表
设置与获取
中断程序
9.3 中断及中断程序设计

## Slide 16
1. 外部中断 ：非CPU内部原因产生的中断统称为外部中断，可分为：非屏蔽中断和可屏蔽中断两种。
(1) 非屏蔽中断：为应付一些紧急故障而引起的中断。如：发生电源掉电、内存奇偶错等异常事件时引起的中断。
(2) 可屏蔽中断：可以通过设置而暂时不响应的中断。如：硬盘、键盘、显示器和各种打印机等引起的中断。
内容提要
概念
分类
外部中断
非屏蔽
可屏蔽
内部中断
中断向量表
设置与获取
中断程序
9.3 中断及中断程序设计

## Slide 17
2. 内部中断：由CPU内部原因引起的中断。
(1) 除法出错中断：当除数为0或除法所得商过大时，立即产生一个内部中断。
(2) 溢出中断指令INTO：当执行这条指令时，若前面的运算已经发生溢出，便产生中断。
内容提要
概念
分类
外部中断
内部中断
除法错中断
溢出中断
中断指令
单断中断
中断向量表
设置与获取
中断程序
9.3 中断及中断程序设计

## Slide 18
(3) 中断指令INT n：操作系统把一些常用的输入、输出、文件处理等基本操作，编制成若干子程序，这些子程序称为中断服务程序，对它们的调用均用中断指令INT来进行，其中n为中断服务程序类型号。
(4) 单步中断：若单步标志TF=1，则在每条指令执行后，CPU自动产生单步中断，使程序单步执行。
内容提要
概念
分类
外部中断
内部中断
除法错中断
溢出中断
中断指令
单断中断
中断向量表
设置与获取
中断程序
9.3 中断及中断程序设计

## Slide 19
二、中断向量表
IBM PC中断系统提供了256种中断，类型号为00H~FFH。256种中断处理程序的入口地址（又称中断向量，包括段地址、偏移地址）按中断号次序放在一起，形成一张表，称为中断向量表。其所占固定区域为00000H ~003FFH的1KB空间。
内容提要
概念
分类
中断向量表
设置与获取
中断程序
9.3 中断及中断程序设计

## Slide 20
9.3 中断及中断程序设计

## Slide 21
三、设置与获取中断向量
在IBM PC允许的256种中断中，有些被系统所占用，还有一些是空闲的，保留给用户使用。在DOS功能调用（INT 21H）中，提供了25H号和35H号功能，用于设置中断向量及获取中断向量。
内容提要
概念
分类
中断向量表
设置与获取
设置
获取
说明
中断程序
9.3 中断及中断程序设计

## Slide 22
1. 设置中断向量
把由AL指定的中断号对应的中断向量DS：DX放置在中断向量表中。
内容提要
概念
分类
中断向量表
设置与获取
设置
获取
说明
中断程序
9.3 中断及中断程序设计
MOV AH，25H
MOV AL，中断号
MOV DS，中断处理程序的段地址
MOV DX，中断处理程序的偏移地址
INT 21H

## Slide 23
2. 获取中断向量
把由AL指定的中断号对应的中断向量从中断向量表中取出放入ES：BX中。
（ES）=中断处理程序的段地址；
（BX）=中断处理程序的偏移地址。
内容提要
概念
分类
中断向量表
设置与获取
设置
获取
说明
中断程序
9.3 中断及中断程序设计
MOV AH，35H
MOV AL，中断号
INT 21H

## Slide 24
用户在设计中断服务程序时，一般采用系统未用的中断类型号，为了将对系统的影响降为最低，通常利用35H号功能调用先把将要使用的中断向量号所对应的中断向量取出，做一个备份，然后用25H号功能调用重新布置该中断向量，在执行完用户的中断服务程序后，再利用25H号功能调用根据中断向量的备份予以恢复。
内容提要
概念
分类
中断向量表
设置与获取
设置
获取
说明
中断程序
9.3 中断及中断程序设计

## Slide 25
四、中断处理程序
例10.6 设计中断程序，将首地址放在BX中，长度放在DX中的一个字符串中所有大写字母变为小写字母，非大写字母保持不变。
内容提要
概念
分类
中断向量表
设置与获取
中断程序
9.3 中断及中断程序设计

## Slide 26
9.3 中断及中断程序设计
DATA SEGMENT
STR1 DB ‘COMPUTER’
LEN EQU $-STR1
INT_VEC DW ?,? ;存中断向量
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
MAIN PROC FAR
START:
MOV AX,DATA
MOV DS,AX
MOV AH,35H
MOV AL,60H
INT 21H ;读中断向量并保存
MOV INT_VEC,BX
MOV INT_VEC+2,ES
PUSH DS ;保存DS的内容
LEA DX,CONVERT
MOV AX,SEG CONVERT
MOV DS,AX
MOV AH,25H
MOV AL,60H
INT 21H ;设置中断向量
POP DS ;恢复DS的内容
LEA BX,STR1
MOV DX,LEN
INT 60H ;调用中断
MOV DX,INT_VEC
MOV DS,INT_VEC+2
MOV AH,25H
MOV AL,60H
INT 21H ;恢复中断向量
MOV AX,4C00H
INT 21H
MAIN ENDP

## Slide 27
9.3 中断及中断程序设计
CONVERT PROC FAR
PUSH AX
PUSH CX
PUSH DX
PUSH SI
PUSH DS ;保护现场
MOV AX,DATA
MOV DS,AX
MOV SI,BX ;串首址
MOV CX,DX ;串长
L1: MOV AL,[SI]
CMP AL,‘A’
JB L2
CMP AL,‘Z’
JA L2
ADD AL,20H ;大写变小写
L2: MOV DL,AL
MOV AH,02H
INT 21H ;显示
INC SI
LOOP L1
POP DS
POP SI
POP DX
POP CX
POP AX ;恢复现场
IRET ;中断返回
CONVERT ENDP
CODE ENDS
END START

## Slide 28
本章要点回顾
1. I/O的基本概念
I/O端口的概念、IN指令、OUT指令
2. I/O设备的数据传送方式
无条件传送、查询传送、中断传送、DMA传送
3. 中断及中断程序设计